ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЭКОТЕХМАШ»

117036 г. Москва, ул.Шверника, д.4,  E-mail: ecotexmash@bk.ru

Предлагаем Вам имеющиеся у нас в наличии фильтры грубой очистки.

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

Фильтры непрерывного действия предназначены для очистки суспензии и эмульсий от крупных частиц твердой фазы (размером более 5 мм) в различных технологических схемах и производствах:

- Очистка от загрязнений нефтепродуктами грунта и водоемов;

- Очистка промышленных и коммунальных стоков;

- Разделение нефтешламов;

- Пищевые технологии (отделение крупной кости в мясоперерабатывающих производствах и др.);

- Химические производства.

Предусмотрена регенерация фильтрующих сит водяным паром, сжатым воздухом.

Технические данные:

- Производительность, м.кв./ч.			-15; 50

- Частота вращения барабана, об./мин.		-7; 4,8

- Мощность привода, кВт				-0,37; 0,55

- Масса, кг						-390; 824

- Габариты (LxBxH), мм				-2052х780х850

-2200х1066х1235

По всем интересующим вопросам обращайтесь по e-mail: ecotexmash@bk.ru